辽宁机电职业技术学院  2016— 2017学年第 一 学期上岗试卷

装   使用班级：14241、242、243 科目：数控机床PLC技术应用

订

请考生注意：这份试题共3 道大题，满分为100 分。

考试时间： 90分钟，考试形式：开卷□闭卷□

线

内

不

要

答

题

第 1 页  共 3 页

第2页 共 3 页

第3页 共 3 页

# Text boxes

- 简答题（共50分，每题10分）

- 简述用PLC Programming Tool编程软件导入西门子808D数控系统PLC程序的方法。

- 简述西门子808D数控系统子程序45 - LUBRICAT（润滑控制）

的主要用途。

编号：LNJD-PR08-RE32

班 级

学 号

姓 名

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填空（共30分，每空1.5分）

1、西门子808D数控系统机床数据菜单下，包含____________、____________数据。

2、在自动方式和 MDA 方式下，____________启动换刀动作。在 JOG 方式下，短击机床面板MCP上的____________，可使刀架转一个刀位。

3、西门子808D数控系统子程序51用于控制霍尔元件为刀位传感器的刀架，刀架电机由 ____________控制。____________找刀，目标刀具找到后，____________锁紧。如果在指定时间内未找到目标刀具则____________。子程序会校验刀架反转锁紧时间，限制其不超过 ____________秒，以防止刀架电机损坏。

4、数控机床中M、S、T即辅助功能，包括诸如____________、____________、___________等相关功能普遍是由PLC来控制的。

- 子程序COOLING（冷却控制）在手动方式下通过MCP上的按键启动或停止冷却，或者在自动方式或 MDA方式下由零件程序中的辅助功能_________或_________、启动冷却，由_________停止冷却。

- 西门子808D数控系统PLC包括一个____________模块和多个____________模块。其中SPINDLE为____________模块

- VW100表示 ____________，输入映像寄存器第2个字节第6位的直接寻址方式是____________。

核分人

审核人

三、分析题（共20分）

如图所示为西门子808D数控系统PLC润滑功能梯形图。

主程序

子程序

- 西门子808D数控系统PLC程序中的换刀主程序模块包括哪些主

要参数。

4、简述数控机床换刀控制的工作原理。

5、简述西门子808D数控系统用USB接口上载和下载PLC程序的步骤。

编号：LNJD-PR08-RE32

已知，主程序中MD_INT_24存储的值为105，单位为Min，MD_INT_25存储的值为200，单位为0.01s,分析梯形图程序。请回答以下问题。

- 该梯形图程序包含哪些指令？

- #Lintv和#Ltime为多少位的存储器，#Lub_intv_T和#Lub_T存储的内容是什么？

- 该系统润滑时间间隔和润滑时间的范围为多少？

- 简述该梯形图程序的工作原理。

班 级

学 号

姓 名