辽宁机电职业技术学院 2015— 2016学年第一 学期期末提前上岗试题

装使用班级：G13231/232   科目：塑料模具设计与制造    试卷类别：A□B□C□

订

请考生注意：这份试题共四道大题，满分为100分。

考试时间：90分钟，考试形式：开卷√闭卷□

线

内

不

要

答

题

第 1 页  共 2 页

第2页 共 2页

# Text boxes

班 级

学 号

姓 名

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

核分人

审核人

- 填空：（每空2分，共40分）

1、塑料是以              为主要成分的混合物，在加热、加压条件下具有          在常温下为柔韧的         。其主要成分由

和        组成。

2、 完成侧型芯的       和       的整个机构叫做             机构。

3、注射模普通浇注系统由       、      、     、       组成

4、为了降低塑件的成本，有时在合成树脂中掺入一些廉价的     ，但更多情况下是为了改善塑料的       。

5、         是由可以多次反复加热而仍具有可塑性的合成树脂制得的塑料，可反复进行多次加热成型。         是由加热硬化的合成树脂制得的塑料，受热后分子发生交联反应，成为既不熔化也不溶解的物质，称为体型聚合物。

6、主流道衬套的球面半径R与注射机喷嘴前端球面半径r关系是              ，孔径D与喷嘴孔径d 的关系是                。

7、简单推出结构常见的形式有       、      推管推出等推出结构。

二、选择题：（每小题2分，共20分）

1、适合于自动切断浇口的浇口是（    ）。

A 、直接浇口   B、潜伏式浇口   C 、中心浇口

2、多型腔模具中，分流道的布置以（    ）为佳。

A 、一般式      B、平衡式       C、非平衡式

3、注射成型时，推杆端面与所在型腔或型芯的表面的关系是（   ）。

A、前者略低于后者   B 、前者略高于后者或相等C、不确定

4、无加料腔但有挤压面的压缩模类型是（   ）。

A、溢式        B、不溢式      C 、半溢式

5、当压机的顶杆与压缩模的推出机构采用间接连接时，模具中需要设（     ）。

A、复位机构    B、抽芯机构   C、推出机构

6、塑件在利用推杆推出，复位杆复位时，复位杆的高度与分型面的高度关系是（    ）。

A、前者低于后者        B 、两者平齐      C、前者高于后者

7、下列三种失效形式中，哪一种失效形式不属塑料模的失效形式（   ）。

A、磨损失效   B、表面腐蚀失效   C、冲击失效

8、下列模具中，只有加料腔而无浇注系统的是（     ）。

A、压注模    B、压缩模      C、注射模

9、在压缩模设计中，当塑件的重要尺寸必须与加压方向相同时，为了保证重要尺寸的尺寸精度，宜选用（   ）模具结构。

A、半溢式        B、不溢式      C 、溢式

10、斜导柱的斜角α与楔紧块的楔角α΄的关系是（   ）。

A、α=α΄   B、α＜α΄    C、α＞α΄

三、说明图中侧抽芯机构的名称，并指出其组成部分的零件名称。（20分）

## 四、如图一所示为固定套塑件图，材料聚甲醛(POM),收缩率为2.4%，图二及图三为该塑件的模具装配图，图四定模型芯，图五动模型芯。看图回答以下各问（20分）

1. 在图一上指出主分型面位置（4分）在图二上注出抽芯距s（不需标注出具体数据，只需示意即可）（6分）

2、根据图示，确定垫块高度，标注在图三垫块尺寸线上（10分）

图一

图二

图三

填空题：（每空0.5分，共24分）

1．注射模主要由        、          、       、         、          、        、        、          、       等几部分组成。

2、推杆通过模具成型零件的位置，应开避开         。

3、塑料制品收缩不均匀性，必然造成塑料制品产生        、      、甚至        等缺陷。

4、对吸水性强和粘附水分倾向大的塑料，在成型之前一定要进行       处理。

5、冷却时间通常是指熔体充满              到制品            温度降到            温度所需要的时间。

6、注射模的浇注系统一般由         、            、        及           四部分组成。

7、完整的注射过程主要包括有    、    、     、保压、     、    和    等阶段。

8、无流道注射模在每次注射成型后，只需取出          而没有      实现了           加工。

9、抽芯距是指侧型芯从           位置抽到不妨碍制品          位置时，侧型芯在            方向所移动的距离。

10、斜导柱分型与抽芯机构中，斜导柱倾斜角度在生产中一般取        。

12、模具排气是制品             的需要，可开设              和利用模具零件的                 排气。

13、结晶型塑料收缩     〈填大或小〉，容易产生        和        且性能各向         显著。

14、塑料制品的后处理主要为        处理或         处理。

15、塑料的粘度高，则其流动性        ，型腔填充          。

16、推块的复位一般依靠           实现。

17、模具中导向装置的作用是           和         以及承受一定的侧向压力。

18、注射成型的主要工艺参数是          、          和       。

二、选择题：（每小题1分，共16分）

1、多型腔模具中，分流道的布置以（    ）为佳。

A 、一般式      B、平衡式       C、非平衡式

2、专门用于要求透明度高和无内应力制品成型的浇口是（     ）。

A、点浇口      B、侧浇口       C、护耳浇口

3、适用于以无流道凝料注射模成型的塑料是（    ）。

A、聚甲醛      B、聚丙烯       C、聚砜

4、注射成型时，推杆端面与所在型腔或型芯的表面的关系是（    ）。

A、前者略高于后者     B 、两者等高    C 、前者略低于后者

5、有加料腔而无挤压面的压缩模类型是（     ）。

A、溢式        B、不溢式      C 、半溢式

6、适合于自动切断浇口的浇口是（     ）。

A 、直接浇口  B、中心浇口  C 、潜伏式浇口

7、被称作尼龙的塑料是（     ）。

A 、聚甲醛      B、聚酰胺       C、聚碳酸酯

8、有“塑料之王”美称的塑料是（     ）。

A 、ABS 塑料 B、聚甲基丙烯酸甲酯 C、聚四氟乙烯

9、下列塑料中，成型后需要进行调湿处理的是（    ）。

A 、聚乙烯       B、聚甲醛       C、聚酰胺

10、下列三种失效形式中，哪一种失效形式不属塑件的失效形式（     ）。

A、磨损失效      B、表面腐蚀失效    C、冲击失效

11、下列模具中，既有加料腔又有浇注系统的是（     ）。

A、压缩模    B、传递模      C、注射模

12、下列成型零件中，磨损后尺寸变大的是（      ）。

A、型腔尺寸    B、型芯尺寸    C、中心距

13、对于冷却回路的出入口冷却液温差，精密制品温差应控制在（     ）。

A、8 ˚C以下   B、5 ˚C以下   C、2 ˚C以下

14、以下简单推出机构中不需要复位杆复位的是（     ）。

A、推块推出   B、推件板推出    C、推杆推出

15、当压机的顶杆与压缩模的推出机构采用直接连接时，模具中不需要再设（     ）。

A、推出机构    B、抽芯机构   C、复位机构

16、斜导柱的斜角α与楔紧块的楔角α΄的关系是（     ）。

A、α＞α΄   B、α=α΄   C、α＜α΄

三、简答题。(共分)

1、下图所示分型面的选择是否合理？简要说明理由。（6分）

(a)

(b)

2、

编号：LNJD-PR08-RE32